DATACARD SR200打印出来是黑色原因和解决方式

故障现象：

1:开机自检时，色带定位不住，用过的色带会往回倒很多，重复使用，色带可能会打断或打破，或色带粘在卡上，导致卡片阻塞；

2:打印出来的卡版面彩色部分变成黑色，如下图所示：

原因及解决方式:

原因：色带传感器脏了，需要清洁。

解决方式：关闭电源，把门打开，把色带和膜都取出，准备好清洁棒；